## Slide 1
（二）典型逻辑部件_描述方式
锁存器设计
触发器设计
计数器设计
寄存器设计

## Slide 2
D 锁存器
测试文件
D锁存器 module dlatch (Q, CLK, D);
input CLK, D;
output Q;
reg Q;
always @( CLK ) begin if (CLK == 1) Q <= D; end
endmodule
设计文件
module test_dlatch ;
reg CLK, D;
wire Q;
initial CLK = 0;
always #5 CLK = ~CLK ;
initial D = 1;
always #6 D <= D + 1 ;
dlatch my (Q, CLK, D) ;
endmodule

## Slide 3
（二）典型逻辑部件_描述方式
锁存器设计
触发器设计
计数器设计
寄存器设计

## Slide 4
D触发器（同步置位/清零） module dff (Q, CLK, RESET, SET, D);
input CLK, RESET, SET, D;
output Q;
reg Q;
always @( posedge CLK ) begin if (RESET == 0) Q <= 0; else if ( SET == 0)
Q <= 1;
else Q<=D; end
endmodule
不要把置位/清零信号列入always块敏感列表，但必须在always块中首先检查置位/清零信号的电平
D触发器（异步置位/清零） module dff (Q, CLK, RESET, SET, D);
input CLK, RESET, SET, D;
output Q;
reg Q;
always @( posedge CLK or negedge RESET or negedge SET) begin if (RESET == 0) Q <= 0; else if ( SET == 0)
Q <= 1;
else Q<=D; end
endmodule
必须把置位/清零信号列入always块敏感列表，并在always块中首先检查置位/清零信号的电平
D触发器（无置位/清零） always @( posedge CLK) begin Q<=D; end

## Slide 5
测试文件
module test_dff ;
reg CLK, RESET, SET, D;
wire Q;
initial CLK = 0;
always #5 CLK = ~CLK ;
initial D = 1;
always #6 D <= D + 1 ;
initial
begin
RESET = 1; SET = 1;
#12 RESET = 0;
#11 RESET = 1; SET = 0;
#17 $stop;
end
dlatch my (Q, CLK, D) ;
endmodule

## Slide 6
JK 触发器
JK触发器（异步置位/清零） module jkff (Q, CLK, RESET, SET, J, K);
input CLK, RESET, SET, J, K;
output Q;
reg Q;
always @( posedge CLK or negedge RESET or negedge SET) begin if (RESET == 0) Q <= 0; else if ( SET == 0)
Q <= 1;
else if (J == 1 && K == 1)
Q <= ~Q;
else if (J == 0 && K == 1)
Q <= 0;
else if (J == 1 && K == 0)
Q <= 1;
else Q <= Q; end
endmodule