## Slide 1
锁存器设计
触发器设计
计数器设计
寄存器设计
（二）典型逻辑部件_描述方式

## Slide 2
module counter2 (q, CLK, RESET, LOAD, up_down, d);
input CLK, RESET, LOAD, up_down;
input [7:0] d;
output [7:0] q;
reg [7:0] q = 8'h00;
always @( posedge CLK) begin if (RESET) q <= 8'bh00; else if ( LOAD ) q <= d;
else if ( up_down ) q <= q + 1;
else q <= q - 1;
end
endmodule
二进制可逆计数器
设计文件
module test_counter2;
reg CLK, RESET, LOAD, up_down;
reg [7:0] d;
wire [7:0] q;
initial
begin
CLK = 0; RESET = 1; #15 RESET = 0;
up_down = 1; LOAD = 0; d = 8'd50;
#200 LOAD = 1; #10 LOAD = 0;
#100 up_down = 0; #200 $stop;
end
always #5 CLK = ~CLK;
counter2 my (q, CLK, RESET, LOAD, up_down, d);
endmodule
测试文件

## Slide 3
锁存器设计
触发器设计
计数器设计
寄存器设计
（二）典型逻辑部件_描述方式

## Slide 4
module shift (dout, CLK, RESET, din);
input CLK, RESET, din;
output [7:0] dout;
reg [7:0] dout;
always @( posedge CLK) begin if (RESET == 0) dout <= 8'b0; else
begin
dout <= dout <<1;
dout [0] <= din; //串行输入端取数
end
end
endmodule
移位寄存器(串行输入/并行输出)
module test_shift;
reg CLK, RESET, din;
wire [7:0] dout;
integer seed = 8;
initial
begin
RESET = 0; CLK = 0;
#15 RESET = 1;
end
always #5 CLK = ~CLK;
always #9 din = ($random(seed)/2);
shift my (dout, CLK, RESET, din);
endmodule
设计文件
测试文件

## Slide 5
module shift (ser_out, CLK, RESET, LOAD, par_in);
input [7:0] par_in;
input CLK, RESET, LOAD;
output ser_out;
reg [7:0] temp;
always @( posedge CLK or posedge RESET or posedge LOAD) begin if (RESET) temp <= 8'b0; else if (LOAD)
temp <= par_in;
else
temp<= { temp[6:0], 1'b0 };
end
assign ser_out = temp[7];
endmodule
并行输入/串行输出寄存器
设计文件

## Slide 6
module test_shift;
reg [7:0] par_in;
reg CLK, RESET, LOAD;
wire ser_out;
integer seed = 9;
initial
begin
RESET = 1;
#15 RESET = 0;
CLK = 0;
LOAD = 0; par_in = ($random(seed)/256); #25 LOAD = 1; #10 LOAD = 0;
#90 LOAD = 1; par_in = ($random(seed)/256);
#10 LOAD = 10;
end
shift my (ser_out, CLK, RESET, LOAD, par_in);
endmodule
并行输入/串行输出寄存器
测试文件